## Slide 1: Bài báo cáo: chất tẩy trắng huỳnh quang
GVHD: LÊ THÚY NHUNG
SVTH: LÊ THỊ MỸ HOA
TIÊU ĐÌNH NHƯ Ý
NGUYỄN THỊ THANH TUYẾT
LÊ THỊ THẢO

## Slide 2
I.KHÁI NIỆM
II.VAI TRÒ
III.HÀM LƯỢNG DÙNG
IV.LOẠI THƯỜNG DÙNG
V.YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHẤT TẨY TRẮNG HUỲNH QUANG
VI.LỰA CHỌN CHẤT TẨY TRẮNG
VII.ỨNG DỤNG
VIII.ƯU VÀ NHƯỢC ĐiỂM
NỘI DUNG:

## Slide 3: I.Khái niệm:
Chất tẩy trắng huỳnh quang là chất có thể bức xạ uv không thấy được (bước sóng từ 360 - 380 nm), biến đổi nó thành bước sóng dài hơn và tái phát ra ở dạng ánh sáng màu tím hay xanh dương có thể thấy được. do đó, màu hơi vàng không mong muốn của nền được bù và lượng ánh sáng thấy được phản xạ lại nhiều hơn, sản phẩm sẽ trắng và rực rỡ hơn.

## Slide 4
VÌ SAO PHẢI DÙNG CHẤT TẨY TRẮNG HUỲNH QUANG???

## Slide 5
Nhiều loại nhựa nhiệt dẻo hấp thụ ánh sáng trong vùng quang phổ màu xanh của ánh sáng ban ngày ( sự thiếu hụt màu xanh),do đó gây ra màu vàng từ nhạt đến đậm cho sản phẩm.có hai cách để bù đắp sự thiếu hụt này,có nghĩa để tăng độ trắng đó là:bù đắp sự thiếu hụt màu xanh, tăng sự phản xạ.

## Slide 6
II.Vai trò
Cải thiện màu nguyên thủy của chất dẻo, vốn thường có màu hơi vàng.
Tạo ra những sản phẩm trắng sáng rực rỡ
Tăng độ sáng lóa của những vật phẩm được nhuộm màu đen hay các màu khác
Cải thiện màu sắc cho quá trình tạo hạt nhựa phế liệu.

## Slide 7: III.HÀM LƯỢNG DÙNG:
Được sử dụng trong rất nhiều loại nhựa, với hàm lượng thuộc khoảng
0,005 – 0,1 %.
Khi được sử dụng cùng với TiO2, đặc biệt là dạng rutile, chúng cần được sử dụng với hàm lượng cao hơn. Sử dụng quá hàm lượng sẽ tạo màu trên sản phẩm cuối.

## Slide 8
Qui cách đóng gói :
25 kg/ baoPP
Bảo quản : Khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao, và ánh nắng trực tiếp

## Slide 9: IV.Các chất thường dùng:
Naphtotriazole-phenylcoumarin
Bis-(styryl)biphenyl
Bis-benzoxazole
Triazine-phenylcoumarin

## Slide 10: v.yêu cầu đối với chất tẩy trắng huỳnh quang
Tiêu chuẩn cần thiết để đánh giá sự phù hợp về măt kỹ thuật của các tác nhân tẩy trắng huỳnh quang là độ bền ánh sáng của nó trong chất nền.
Thứ tự độ bền ánh sáng:
PS
PVC
PP
PE
PU

## Slide 11
Để đạt hiệu quả tẩy trắng lớn nhất,bắt buộc chất tẩy trắng phải hòa tan hoàn toàn và phân tán đồng nhất trong sản phẩm,nghĩa là sự phân tán ở mức phân tử.Khả năng tương hợp phải đủ để tránh sự tách pha.
Yêu cầu về tính ổn định nhiệt và tính bay hơi thấp của chất tẩy trắng sử dụng cho nhựa nhiệt dẻo thì cao hơn cho dệt nhuộm.
Độ ổn định di hành phải đặc biệt quan tâm trong PVC dẻo và sơn PU
Tác dụng của chất tẩy trắng cũng bị ảnh hưởng đôi chút bởi màu sắc của nó

## Slide 12
VI.Lựa chọn chất tẩy trắng:
Độ trắng đạt được
Độ tương hợp
Các yếu tố để lựa chọn chất tẩy trắng huỳnh quang thích hợp cho vật liệu nhựa:
Độ bền ánh sáng

## Slide 13
Độ bền ánh sáng và độ trắng đạt
được của chất tẩy trắng huỳnh quang
phụ thuộc vào chất nền.
Tuy nhiên độ trắng còn bị ảnh hưởng bởi điều kiện gia công. Thêm vào đó là khả năng ảnh hưởng bởi các thành phần khác trong công thức.
Độ trắng bị giảm ít nếu như bề mặt nhận được năng lượng đủ để kích thích phân tử chất tẩy trắng.

## Slide 14: VII.ỨNG DỤNG:
Chủ yếu được dùng để làm trắng, sáng các loại nhựa: PE, PP, PS, ABS, PVC, Nylon…trong quá trình polymer hóa.
Sợi dệt tổng hợp: sợi polyester, propylene và sợi Nylon

## Slide 15: Nhựa
Tơ, sợi

## Slide 16: VIII.Ưu và nhược điểm:
* Ưu điểm:
- tăng sự trắng sáng của sản phẩm
- giá thành rẻ
- dễ sự dụng
*Nhược điểm:
- không sử dung cho các sản phẩm dụng cho lĩnh vực thực phẩm
- gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người

## Slide 17: TÀI LIỆU THAM KHẢO
Bài giảng phụ gia nhựa – GV Lê Thúy Nhung
http://www.tailieu.com.vn
http://www.diendanbaclieu.com

## Slide 18
Thank you very much